Dodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Projektowana rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice polegać będzie na rozbudowie jezdni asfaltowej o szerokości 5,50 m w km od 0+000,00 do 0+692,04 oraz o szerokości 5,00 m w km od 0+000,00A do 0+100,00A, przebudowie poboczy jednostronnych o szerokości 0,75 m z kruszywa, przebudowie zjazdów do nieruchomości przyległych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz przebudowie chodnika jednostronnego o szerokości 1,80 m o nawierzchni z betonowej kostki bukowej i dojść do posesji z betonowej kostki brukowej.

Inwestycja przewiduje także budowę systemu odwodnienia drogi gminnej - budowę rowu przydrożnego, odwadniającego, odparowującego; budowę przepustu w ciągu rowu przydrożnego; budowę ścieku najazdowego korytkowego, ścieku trójkątnego wraz z wylotem ścieku skarpowego do rowu przydrożnego; budowę studni chłonnych; budowę wylotów do studni chłonnych; budowę muld trawiastych chłonno-retencyjnych.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego planowane jest usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowaną inwestycją w tym przewieszenie istniejącej linii światłowodowej na słupach sieci elektroenergetycznej. Ponadto w ramach prac drogowych przewidziano regulację wysokości studzienek kanalizacyjnych i zaworów sieci wodociągowej oraz wymianę hydrantów nadziemnych na podziemne.

Droga zostanie usytuowana w granicach działek stanowiących własność Gminy Chorzele, co do których Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: dz. nr ew. 330, 350 – obręb 0001 Bagienice Wielkie oraz w granicach działek, które ulegną podziałowi pod poszerzenie pasa drogowego, na podstawie decyzji ZRiD i wejdą w skład pasa drogowego drogi gminnej, oraz na terenie działek, z których korzystanie zostanie ograniczone na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Odcinek objęty opracowaniem ma łączną długość 792,04 mb. Droga stanowi dojazd do posesji prywatnych, gospodarstw rolnych, siedlisk, a także pól uprawnych. Droga ta stanowi element obsługi komunikacyjnej miejscowości Bagienice, a także Gminy Chorzele. Droga gminna w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele to droga klasy D. Powiązana jest bezpośrednio z publicznymi drogami powiatowymi nr 3234W oraz 3217W.

W stanie istniejącym droga gminna wyposażona jest w jezdnię o nawierzchni asfaltowej szer. zmiennej ok. 4,50 – 5,50 m, pobocza szerokości zmiennej, chodnik jednostronny. Jezdnia jest w złym stanie technicznym, przebiega w sposób nieuporządkowany. Bezpośrednie otoczenie drogi to posesje prywatne a także użytki rolne. W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie napowietrzne – napowietrzna sieć elektroenergetyczna, sieć światłowodowa oraz uzbrojenie podziemne – sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Nawierzchnia drogi w chwili obecnej jest asfaltowa, zawierająca znaczące ubytki w strukturze.

Konstrukcja nawierzchni oraz ukształtowanie wysokościowe.

Jezdnia asfaltowa :

- warstwa ścieralna z AC 11 S 50/70 grubość 4 cm

- warstwa wiążąca z AC 16 W 50/70 grubość 5 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość 25 cm

- warstwa odcinająca z pospółki grubość 10 cm

- grunt istniejący

Chodnik + dojścia do posesji:

- betonowa kostka brukowa grubość 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubość 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm

- warstwa odcinająca z pospółki grubość 10 cm

- obramowanie obrzeżem betonowym 8 x 30 cm

- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm

Zjazdy z betonowej kostki brukowej:

- betonowa kostka brukowa grubość 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubość 3 cm

- podbudowa z kruszywa łamanego, 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm

- warstwa odcinająca z pospółki grubość 10 cm

- obramowanie opornikiem 12 x 25 cm

- obramowanie od strony jezdni krawężnikiem najazdowym 15 x 22 cm

Pobocza:

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 o grubości 9 cm

- ścinanie poboczy wraz z uzupełnieniem kruszywem naturalnym grubość 10 cm

Zaprojektowano niweletę projektowanej drogi gminnej.

Spadki podłużne zgodnie z zaprojektowanym pochyleniem podłużnym.

Spadki poprzeczne:

- jezdnia – spadek dwustronny 2% w km od 0+000,00 do 0+692,04, spadek jednostronny 2% w km od 0+000,00A do 0+100,00A

- pobocza – spadek 8%

Inwestor posiada kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową, decyzję na realizację inwestycji drogowej ZRID.

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE

Przedmiot zamówienia obejmu także wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu - organizację ruchu drogowego ujęto w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu.

Wykonawca na czas realizacji zamówienia opracuje, uzgodni oraz wdroży do realizacji projekt czasowej organizacji ruchu.

ZADANIE OBEJMUJE TAKŻE PONIESIENIE KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH MIĘDZY INNYMI Z:

  - obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej);

  - doprowadzenia przyległego terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac;

  - zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;

  - usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi oraz z niezinwentaryzowaną infrastrukturą nadziemną i podziemną;

  - usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją;

  - dokonania uzgodnień oraz ewentualnych opłat z właściwym Zarządcą drogi powiatowej dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót;

  - kosztów wykopu i wywózki oraz utylizacji urobku;

  - zagospodarowania i składowania nadmiaru ziemi;

- mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy,

- korytowanie pod projektowaną nawierzchnię,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, chodnika, dojść do posesji,

- budowa systemu odwodnienia drogi gminnej,

- usunięcie kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z projektowaną inwestycją w tym przewieszenie istniejącej linii światłowodowej na słupach sieci elektroenergetycznej,

- regulacja wysokości studzienek kanalizacyjnych i zaworów sieci wodociągowej,

- wymiana hydrantów nadziemnych na podziemne,

- zabezpieczenie terenu budowy (wykopów) na czas prowadzenia prac.

Pozostałe informacje:

  - W terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie napowietrzne – napowietrzna sieć elektroenergetyczna, sieć światłowodowa oraz uzbrojenie podziemne – sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.

  - Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.

  - Należy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego terenu do projektowanych rzędnych.

  - Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego terenu.

  - Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

  - Wzór i kolor kostki brukowej do wyżej wymienionej inwestycji do uzgodnienia z inwestorem.

Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych.

Przed przystąpieniem do prac w zbliżeniu z infrastrukturą telekomunikacyjną należy zgłosić rozpoczęcie prac w celu ustanowienia nadzoru przez służby techniczne właściwego operatora. Po wykonaniu robót budowlano – montażowych, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej.

…………………………………………………………..

Podpis pracownika merytorycznego